## Slide 1
厦门博视源机器视觉技术有限公司
汇报人：陈宇杰，陈胜飞
时间：2022.12.06
螺丝检测报告
源于视觉，不止视觉

## Slide 2
目录
CONTENTS
|
项目概况
设备结构说明
设备尺寸
设备工艺说明
检测说明
视觉方案总结
1
3
4
2
5
6
视觉架设
视觉方案配置
7
8

## Slide 3
1、项目概况
项目编号 |  | 2022112402 |  | 
设备名称 |  | 螺丝内部螺纹检测 |  | 
检测节拍 | 100Pcs/min |  |  | 
项目概述 | 牙峰毛刺，牙峰缺失，异物 |  |  | 
具体需求 | 1 |  | 异物 | 
 | 2 |  | 牙峰毛刺，牙峰缺失 | 
 | 3 |  | 台阶尺寸测量 | 
 | 4 |  | 内外径测量 | 
 | 5 |  |  | 

## Slide 4
3、设备尺寸
产品

## Slide 5
2、设备结构说明
料仓
振动盘
OK下料
NG下料
漏检
5组视觉检测
进料
导向
产品感应

## Slide 6
4、设备工艺说明
进料
牙峰缺失、毛刺、异物检测
OK下料
NG下料
漏检
视觉架设
视觉架设备
尺寸检测
产品感应
导向机构
视觉机构
机构后面需加一页供料系统说明

## Slide 7
5、检测说明
检测产品规格: | M8螺丝牙峰 | 检测内容： | 异物
检测判定标准： |  |  | 
效果图 |  |  | 

## Slide 8
5、检测说明
检测产品规格: | M8螺丝牙峰 | 检测内容： | 牙峰毛刺，牙峰缺失
检测判定标准： |  |  | 
效果图 |  |  | 

## Slide 9
5、检测说明
检测产品规格: | M6螺丝牙峰 | 检测内容： | 牙峰毛刺，牙峰缺失
检测判定标准： |  |  | 
效果图 |  |  | 

## Slide 10
5、检测说明
检测产品规格: | 外轮廓尺寸 | 检测内容： | 尺寸
检测判定标准： |  |  | 
效果图 |  |  | 

## Slide 11
6、视觉方案总结
序号 | 检测项名称 | 判定标准定义 | 数量 | 结论 | 备注
1 | 异物 | 面积>1mm*1mm且螺丝中间部分有风险检测不到，处于牙峰之间且不高于牙峰的异物检测不到 | 无不良样品 |  | AI检测（螺纹中间部分检测，存在风险）
2 | 尺寸 | 公差±0.1 | 实物样品 | 可行 | 样品是否垂直摆放影响测量准确度
3 | 牙峰毛刺 | 缺失大于0.5mm | 无不良样品 | 有风险 | 中间区域检测不到
4 | 牙峰缺失 | 缺失大于0.5mm | 无不良样品 | 有风险 | 中间区域检测不到
5 |  |  |  |  | 
备注：螺纹中间部分，检测存在风险。（玻璃转盘飞拍也有风险） |  |  |  |  | 

## Slide 12
7、视觉架设方案
检测工位: | 1 | 镜头相机参数 | 
检测项内容: | 牙峰毛刺，牙峰缺失，异物 |  | 
 |  | 相机分型号 | MV-CA050-10GM
 |  | 传感器类型 | CMOS
 |  | 分辨率 | 2448*2048
 |  | 靶面，像元尺寸 | 2/3 3.45um
 |  | 视野大小 | 26mm*26mm
 |  | 曝光大小 | 300us 增益10
 |  | 镜头类型 | 50mm镜头
 |  | 光源类型 | 点光源

## Slide 13
7、视觉架设方案
检测工位: | 2 | 镜头相机参数 | 
检测项内容: | 牙峰毛刺，牙峰缺失，异物 |  | 
 |  | 相机分型号 | MV-CA050-10GM
 |  | 传感器类型 | CMOS
 |  | 分辨率 | 2448*2048
 |  | 靶面，像元尺寸 | 2/3 3.45um
 |  | 视野大小 | 26mm*26mm
 |  | 曝光大小 | 300us 增益10
 |  | 镜头类型 | 50mm镜头
 |  | 光源类型 | 点光源

## Slide 14
7、视觉架设/尺寸
检测工位: | 3 | 镜头相机参数 | 
检测项内容: | 外轮廓尺寸（正面） |  | 
 |  | 相机分型号 | MV-CA050-10GM
 |  | 传感器类型 | CMOS
 |  | 分辨率 | 2448*2048
 |  | 靶面，像元尺寸 | 2/3 3.45um
 |  | 视野大小 | 31.2*26.2mm 19.3*16.2mm
 |  | 曝光时间 | 200us
 |  | 镜头类型 | 视清双远心
 |  | 光源类型 | 平行面光
MV-CA050-10GM相机+DTCM230-42远心镜头
BSY-01-PHFS5050-W
工件
110±20mm
40±40mm
110±20mm
20±40mm
MV-CA050-10GM相机+DTCM230-26远心镜头
DTCL-36-3W-G

## Slide 15
8、视觉方案配置
序号 | 货物名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注
1 | 主机 | 主机C4(AI) | 台 | 1 | 1T固态硬盘，10个网口，内存32G | V21-windonws多线程
2 | 显示器 |  | 台 | 1 |  | 15.6寸
3 | 相机 | BSY-CA050-10GM | 件 | 8 |  | 500万相机
4 | 镜头 | MFA230-S50 | 件 | 6 | 加三个接圈 | 50mm
 |  | DTCM230-42 | 件 | 1 |  | 远心镜头
 |  | DTCM230-26 | 件 | 1 |  | 远心镜头
5 | 光源 | BSY-01-SPL08-75.5-W | 件 | 4 |  | 点光源
 |  | BSY-01-PHFS2727-W | 件 | 1 |  | 平行背光
 |  | DTCL-36-3W-G | 件 | 1 |  | 远心背光
6 | 光源控制器 | BSY-CPL0540A-4TD | 台 | 2 |  | 4路数字控制器
 |  | BSY-APS2460B-4TD | 台 | 1 |  | 4路数字控制器
 |  | BSY-CPL0530B-4TD | 台 | 1 |  | 远心背光控制器
7 | 通讯方式 | 网口通讯 |  |  |  | 

## Slide 16
厦门博视源机器视觉技术有限公司
地址 : 福建省厦门市集美区杏林瑶山路13-17号
电话 : 0592-6077810 / 15392038593
邮箱 : tulinxiu@xmbsy.net
邮编 : 361021
官网 : http://www.xmbsy.net
谢谢观看
源于视觉，不止视觉