## Slide 1
双摄像头通过磁力表座固定在拱下端
整体方案
注塑机
机械手
换箱机

## Slide 2
夹具带旋转气缸

## Slide 3
客户产品及模具排布
产品一出二，上下排布如右图所示
产品大小约为203mm*118mm

## Slide 4
需要检测的部位及要求
需要检测如右图所示保险丝盒两个卡扣部位是否有缺料
两个卡扣的中心距约为117mm，前后差约4mm

## Slide 5
目前缺陷产品客户并未指明。只是说明可以判断出来产品有缺料即可。

## Slide 6
提供自动化整厂规划解决方案
疑问点；
一、相机镜头的选型，选用现有的模具保护器的相机镜头是否可行？
二、光源的选型，现在的红外光源是否可行？
三、机械手将产品放在相机前面拍照，距离需求多大，因为机械手有副臂，不可能放的很近？
四、相机需拍摄两次，第一次拍摄的为第一只产品的两个卡扣部位，第二次拍摄的为第二只产品的两个卡扣部位，两只产品的合格如否需通过信号（继电器信号或高低电平信号）分别发出来。
五、有无其他要求