## Slide 1
厦门博视源机器视觉技术有限公司
汇报人：刘蒙
时间：2022.12.17
检测报告
源于视觉 不止视觉源至精密 追求卓越

## Slide 2
目录
CONTENTS
|
项目概况
检测说明
视觉方案总结
视觉架设
视觉方案配置
1
3
4
2
5

## Slide 3
1、项目概况
项目编号 |  | &2022121701 |  | 
客户名称 |  |  |  | 
设备名称 |  | 卡扣外观检测 |  | 
检测节拍 |  |  |  | 
项目概述 | 外观检测 |  |  | 
具体需求 | 1 |  | 侧面一圈缺胶 | 
 | 2 |  | 混料 | 
 | 3 |  | 堵孔 | 
 | 4 |  |  | 
 | 5 |  |  | 
 | 6 |  |  | 

## Slide 4
2、检测说明
有无堵孔

## Slide 5
2、检测说明
缺胶

## Slide 6
2、检测说明
缺胶

## Slide 7
2、检测说明
检测产品规格: | 堵孔+混料 | 检测内容： | 斑点检测
检测工位： | 1 |  | 
效果图 |  | 效果图 | 

## Slide 8
2、检测说明
检测产品规格: | 缺胶+混料 | 检测内容： | 斑点检测+直线毛刺
检测工位： | 2 |  | 
效果图 |  | 效果图 | 

## Slide 9
2、检测说明
检测产品规格: | 底部干扰部分缺胶 | 检测内容： | 瑕疵面积
检测工位： | 3 |  | 
效果图 |  | 效果图 | 

## Slide 10
3、视觉方案总结
序号 | 检测项名称 | 判定标准定义 | 判定依据 | 可行性 | 备注
1 | 底部无干扰缺胶 | 缺胶面积>0.6可检 | 实物样品 | 可行 | 
2 | 混料 | 有无 | 实物样品 | 可行 | 
3 | 堵孔 | 有无 | 实物样品 | 可行 | 
4 | 底部干扰部分缺胶 | 缺胶面积>0.4可检 | 实物样品 | 部分可行 | 缺胶过小则无法检测
5 |  |  |  |  | 
备注： 1、检测时应保持背景干净，避免其他干扰物。 2、避免其他杂光干扰。 3、此方案检测效果是以实验室模拟为标准。 4、方案检测项判定以技术协议专项为验收标准。 |  |  |  |  | 

## Slide 11
4、视觉架设
检测工位: | 1 | 镜头相机参数 | 
检测项内容: | 堵孔+混料 |  | 
 |  | 相机分型号 | MV-CE013-80GM
 |  | 传感器类型 | CMOS
 |  | 分辨率 | 1280*960
 |  | 像元尺寸 | 4µm
 |  | 视野大小 | 60*50
 |  | 曝光大小 | 200us
 |  | 镜头类型 | 25MM
 |  | 光源类型 | 背光

## Slide 12
4、视觉架设
检测工位: | 2 | 镜头相机参数 | 
检测项内容: | 缺胶+混料 |  | 
 |  | 相机分型号 | MV-CE013-80GM
 |  | 传感器类型 | CMOS
 |  | 分辨率 | 1280*960
 |  | 像元尺寸 | 4µm
 |  | 视野大小 | 80*60
 |  | 曝光大小 | 50us
 |  | 镜头类型 | 16MM
 |  | 光源类型 | 环光+背光

## Slide 13
4、视觉架设
检测工位: | 3 | 镜头相机参数 | 
检测项内容: | 缺胶 |  | 
 |  | 相机分型号 | MV-CE013-80GM*3
 |  | 传感器类型 | CMOS
 |  | 分辨率 | 1280*960
 |  | 像元尺寸 | 4µm
 |  | 视野大小 | 35*30
 |  | 曝光大小 | 1000us
 |  | 镜头类型 | 25MM
 |  | 光源类型 | 条光

## Slide 14
5、视觉方案配置
序号 | 货物名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注
1 | 主机 | C4不要显卡，扩展到6个网口 | 台 | 1 |  | V21
2 | 显示器 |  | 台 | 1 |  | 15.6寸
3 | 相机 | BSY-CE013-80GM | 台 | 5 |  | 
4 | 镜头 | MFA230-S25 | 件 | 4 |  | 25mm镜头
 |  | MFA230-S16 | 件 | 1 |  | 16mm镜头
5 | 光源 | BSY-2BS10238-W | 件 | 3 |  | 条形光源
 |  | BSY-PHFS120120-W | 件 | 2 |  | 背光源
 |  | BSY-RS12030-W | 件 | 1 |  | 环形光源
6 | 光源控制器 | BSY-DPS24120CM-8TD | 台 | 1 |  | 8路数字控制器
7 | 通讯方式 | 网口通讯 |  |  |  | 

## Slide 15
厦门博视源机器视觉技术有限公司
地址 : 福建省厦门市集美区杏林瑶山路13-17号
电话 : 0592-6077810 / 15392038593
邮箱 : tulinxiu@xmbsy.net
邮编 : 361021
官网 : http://www.xmbsy.net
谢谢观看
源于视觉 不止视觉
源至精密 追求卓越